## Slide 1: Vilken manual i vilket projekt?
Miljöbyggnad Nybyggnad 4.1
En ny byggnad uppförs.
En byggnad som är i förvaltningsskedet där hyresgästanpassningar och kontinuerligt underhållsarbete utförs.
En byggnad som genomgår förändring som är större än hyresgästanpassning eller kontinuerligt underhållsarbete, men mindre än en omfattande ombyggnad som kan likställas nybyggnad.
En byggnad som genomgår omfattande ombyggnad som kan likställas nybyggnad och uppfyller kraven om påtaglig förnyelse enligt BBR 1:2242.
Nybyggnadsprojekt
Ombyggnadsprojekt
Hyresgästanpassning och kontinuerligt underhållsarbete
En byggnad som genomgår om- och tillbyggnad där tanken är att den färdiga byggnaden ska ha en energideklaration.
Om- och tillbyggnadsprojekt
En byggnad som genomgår om- och tillbyggnad som kan likställas nybyggnad och uppfyller kraven om påtaglig förnyelse enligt BBR 1:2242.
Miljöbyggnad Nybyggnad 4.1
Miljöbyggnad Ombyggnad 4.0
Miljöbyggnad iDrift 2.0
Miljöbyggnad Nybyggnad 4.1
Miljöbyggnad Ombyggnad 4.0
© Sweden Green Building Council, 2026
Notes: Den här bilden finns på vår hemsida och den hjälper oss att förstå vilken Miljöbyggnad-manual som ska användas beroende på typ av projekt – det kan vara nybyggnad, ombyggnad, tillbyggnad eller löpande förvaltning.
Vi börjar högst upp med nybyggnadsprojekt. Här handlar det om helt nya byggnader som uppförs från grunden. Då använder vi Miljöbyggnad Nybyggnad 4.0.
Sen har vi ombyggnadsprojekt. Dessa delas upp i två kategorier:
Om det är en omfattande ombyggnad som kan likställas med nybyggnad enligt Boverkets byggregler, används också Nybyggnad 4.0.
Men om det är en mindre ombyggnad, större än underhåll men inte lika omfattande som nybyggnad, används istället Miljöbyggnad Ombyggnad 4.0.
Längre ner ser vi om- och tillbyggnadsprojekt. Här gäller samma princip:
Är projektet så stort att det kan likställas med nybyggnad, används Nybyggnad 4.0.
Är det mindre, men ändå kräver en energideklaration, används Ombyggnad 4.0.
Med andra ord: Både ombyggnadsdelen och tillbyggnadsdelen kommer arbeta med antingen nybyggnadsmanualen eller ombyggnadsmanualen för hela projektet.
Till sist, längst ner, ser vi hyresgästanpassning och kontinuerligt underhållsarbete – alltså typiska åtgärder under byggnadens förvaltningsfas. Här passar Miljöbyggnad iDrift 2.0 bäst, eftersom det fokuserar på hur byggnaden faktiskt presterar i drift.
Så sammanfattningsvis: manualvalet styrs helt av projektets omfattning – ju större förändring, desto mer sannolikt att man använder manualen för nybyggnad.
2023-11-14
Följande stycke i manualen utgår (sid 7-8) : Ombyggnad Byggnad som genomgår ombyggnation ska uppfylla kraven enligt BBR 1:2242 påtaglig förnyelse det vill säga en omfattande ombyggnation som kan likställas nyproduktion. Bedömning sker utifrån Manual nybyggnad. För indikator 5 sker bedömning utifrån förhandsbesked. Indikatorerna Klimatpåverkan och Ekosystemtjänster utgår vid ombyggnad. 8
För ombyggnationer ska förhandsbesked användas för att säkerställa att indikatorer kan uppnås. Syftet är att sökanden i ett tidigt skede ska få rätt förutsättningar att utforma sin ansökan. Formulär med instruktioner finns på SGBC:s hemsida. Indikatorer som bedöms utifrån Manual nybyggnad certifieras preliminärt och verifieras enligt Manual nybyggnad
Med anledning av: Som ombyggnad beskrivs i manualen idag, ska projektet genomgå påtaglig förnyelse och likställas nyproduktion. Det innebär att flera projekt inte omfattas av skrivningen. Inte heller finns det förhandsbesked för indikator 5 som nämns i manualen. Därför är det idag inte möjligt att certifiera enligt ombyggnad och vi arbetar med att ta fram ett nytt arbetssätt för ombyggnader. Arbetet förväntas vara färdigt under Q2 2024.
Vilken manual ska man välja?
Vid nybyggnadsprojekt behöver man bestämma sig för certifiering tidigt projekteringen. Redan i Systemhandling då det finns indikatorer som bygger på att handlingar tas fram redan i systemhandling (ind. 11 Ekosystemtjänster).
Beroende på HUR omfattande ombyggnaden blir, väljs antingen manual Nybyggnad eller Ombyggnad.
Samma sak gäller vid OM- och TILLbyggnad.
Efter 3 år räknas byggnaden som befintlig. Alla byggnader som varit i drift i mer än 3 år kan alltid certifieras i Miljöbyggnad iDrift.
2023-11-14
Följande stycke i manualen utgår (sid 7-8) : Ombyggnad Byggnad som genomgår ombyggnation ska uppfylla kraven enligt BBR 1:2242 påtaglig förnyelse det vill säga en omfattande ombyggnation som kan likställas nyproduktion. Bedömning sker utifrån Manual nybyggnad. För indikator 5 sker bedömning utifrån förhandsbesked. Indikatorerna Klimatpåverkan och Ekosystemtjänster utgår vid ombyggnad. 8
För ombyggnationer ska förhandsbesked användas för att säkerställa att indikatorer kan uppnås. Syftet är att sökanden i ett tidigt skede ska få rätt förutsättningar att utforma sin ansökan. Formulär med instruktioner finns på SGBC:s hemsida. Indikatorer som bedöms utifrån Manual nybyggnad certifieras preliminärt och verifieras enligt Manual nybyggnad
Med anledning av: Som ombyggnad beskrivs i manualen idag, ska projektet genomgå påtaglig förnyelse och likställas nyproduktion. Det innebär att flera projekt inte omfattas av skrivningen. Inte heller finns det förhandsbesked för indikator 5 som nämns i manualen. Därför är det idag inte möjligt att certifiera enligt ombyggnad och vi arbetar med att ta fram ett nytt arbetssätt för ombyggnader. Arbetet förväntas vara färdigt under Q2 2024.